## Slide 1
大動脈解離の血栓化予測に向けた
血栓形成数理モデルの開発
名古屋工業大学 工学部 電気・機械工学科
医用生体工学研究室
31113026 今田 修多
指導教員 中村匡徳 教授
2022/10/19 卒業研究中間発表

## Slide 2
解離発症時に予め血栓化がわかればいい
研究の背景・目的・手順
偽腔内が血栓で満たされる ⇒治癒〇
偽腔内が血栓で満たされない⇒治癒
途中で破裂することがある
背景
偽腔
血管壁に生じた裂傷から壁内に血流が入り
偽腔が形成
血栓化を予測するために
血栓形成数理モデルを開発する
目的
⇒
×
手順
①血栓形成機序の仮説を調査
②血栓形成機序をモデル化
③複数の患者の血栓化状態と解析結果を比較
④一致しなければ仮説を再検討

## Slide 3
偽腔が完全に血栓化 | 完治
偽腔が一部血栓化 | 破裂のリスク
大動脈解離と血栓形成予測
大動脈解離
偽腔
血管壁に空間（偽腔）が発生、 血液が空間内に流入し血液が凝固（血栓）
血栓化を予測するために
血栓形成数理モデルを開発する
血流
血管壁
血栓形成機序の仮説設定
数理モデル作成
予測結果と実際比較
終了
一致
No
Yes
仮説の再検討
開始
構築手順
[引用]

## Slide 4
研究の手順
血栓形成機序の仮説設定
数理モデル作成
予測結果と実際比較
終了
一致
No
Yes
仮説の再検討
開始

## Slide 5
血栓形成機序の仮説
➀血小板の活性化
流れの停滞
→内皮細胞活性化
細胞膜上に接着因子発現
→血小板接着
接着した血小板が活性化
→周囲の血小板を活性化
②血栓の発生
③血栓の成長
活性化した血小板同士が互いに結合
フィブリン(線維状のタンパク質)が
生成され,血栓が成長&安定化
休止血小板
活性化血小板
(Bovill et al. 2011)
(Bruhl et al. 2011)
(Furie et al. 2008)
(Denis et al. 2007)

## Slide 6
血栓形成のモデル化
それぞれについて移流拡散方程式で解いている
BPの濃度が0.5以上の領域を血栓とみなしている
➀血小板の活性化
②血栓の発生・成長
停滞領域
AP
RP
RT依存
AP依存
AP
AP
AP
BP
AP
BP
BP
AP
停滞領域
低せん断速度領域
RP
：休止血小板
：活性化血小板
AP
：結合血小板 (血栓)
BP
RT：滞留時間

## Slide 7
計算条件
物性値（血液を模擬）
密度 1050[kg/m3]
粘性係数（初期値）0.004[Pa・s]
解析結果と実際の血栓化状態が一致するかどうか検証
解析形状

## Slide 8
血栓化状態の比較
A
B
C
A
B
C
CT画像
解析結果
偽腔
真腔
血栓

## Slide 9
まとめ
・血栓形成機序の仮説設定 →血管内で発生する4段階の機序を設定
・数理モデルの構築 →移流拡散方程式と、ナビエ・ストークス方程式によるモデリング
・予測結果と実際の比較 →一例の血栓形成した患者と比較 ・血栓形成される点で予測結果と一致
・位置や形状については厳密には不一致
まとめ
今後 ・さらに多くの患者に対する予測を実施 ー血栓が発生しなかった症例に対する予測結果との比較 ・血栓形成形状・位置が予後にどのように影響を与えるか調査
・卒論までには予測モデルの妥当性を評価可能にする

## Slide 11
滞留時間の変化
血小板の移流・拡散・活性化
：休止血小板濃度
：活性化血小板濃度
：滞留時間
：相対滞留時間
（一心周期で正規化した）
血小板の活性化
→RP減少，AP増加
Menichini, Xu (2016)
数理モデル：滞留時間と血小板活性化

## Slide 12
結合血小板の移流・拡散・生成
：0～1の値を取り得る係数
赤：閾値
：せん断速度
：結合血小板の濃度
：相対滞留時間
（一心周期で正規化した）
：時間平均壁面せん断応力
発生
成長
数理モデル：血栓の発生と成長

## Slide 13
血栓による影響を考慮したナビエストークス方程式
： の初期値
：結合血小板の濃度
：0～1の値を取り得る係数
赤：閾値
結合血小板濃度 大
→外力項 大, 粘性係数 大
数理モデル：血栓による流れの抵抗